## Gmina Bojadła

66-130 Bojadła, ul. Sulechowska 35                   www.bojadla.pl

tel.         (068)  352-33-32                                     e-mail: urzad@bojadla.pl

fax         (068)  352-33-46

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | OR.271.1.2020 |
| --- | --- |

###### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Zatwierdzam:

Bojadła, 04.11.2020r. ………………………………..……….

<podpis kierownika Zamawiającego>

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DEFINICJE I SKRÓTY

Na potrzeby niniejszej SIWZ za:

| Podmiot wspólny | uważa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), w skład którego wchodzi dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. |
| --- | --- |
| Postępowanie | uważa się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; |
| Roboty budowlane | uważa się wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego – art. 2 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) |
| PZP | uważa się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) |
| Wykonawcę | uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego |
| - Dokumentacja przetargowa | Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z ogłoszeniem o zamówieniu, sporządzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej PZP oraz pozostałe dokumenty niezbędne i wymagane, zgodnie z PZP, do przeprowadzenia przetargów na wybór wykonawców robót |

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

nazwa: 	Gmina Bojadła

adres:   	ul. Sulechowska 35

66-130 Bojadła

telefon:	68 352 33 32

faks:		-

NIP 		925-14-69-911

adres do korespondencji:  	Urząd Gminy Bojadła

ul. Sulechowska 35

66-130 Bojadła

strona internetowa:		www.bojadla.pl

adres e-mail			urzad@bojadla.pl

godziny urzędowania:		poniedziałek

od 8:00 do 16:00

wtorek - piątek

od 7:15 do 15:15

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5.350.000 euro.

- W przedmiotowym postępowaniu zastosowana zostanie procedura, o której mowa w art. 24aa.

- Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Jeżeli wykonawca, o którym mowa w art. 24aa ust. l, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

    - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),

    - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1282),

    - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 2453)

    - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2019 r., poz. 2450)

    - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1740)

    - ustawa z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z póżn. zm.,).

    - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy – których zastosowane wymagane jest z uwagi na przedmiot niniejszego zamówienia,.

- Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.271.1.2020. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

1)	Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- główny kod:

45000000-7	Roboty budowlane

- kody dodatkowe:

71322000-1    	Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4	Roboty w zakresie przygotowania terenu

45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45255600-5 	Roboty w zakresie montażu rur  w kanalizacji

45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8	Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania Ścieków

45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232423-3 	Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45252200-0	Wyposażenie oczyszczalni ścieków

2)	Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu 8 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Teren przedsięwzięcia obejmuje obręby:

- Siadcza dz. nr 82, 84 – drenażowa GRAW 4x15m, 6 osób;

- Susłów dz. nr 212/1 – drenażowa 13x14m, 4 osoby;

- Susłów dz. nr 218/1 – drenażowa 4x15m, 6 osób;

- Bełcze dz. nr 212/2 – roślinna ze stawem, 4 osoby;

- Kartno dz. nr 163 – drenażowa 3x14m, 4 osoby;

- Pyrnik dz. nr 30 – drenażowa GRAW 4x15m, 6 osób;

- Pyrnik dz. nr 32 – drenażowa 3x14m, 4 osoby;

- Młynkowo dz. nr 305, 304/1, 302 – roślinna 2x10m, 8 osób;

na terenie Gminy Bojadła.

Zakres robót obejmuje budowę roślinnych oraz drenażowych oczyszczalni ścieków,                                 z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać w Starostwie Powiatowym skuteczne zgłoszenie robót przydomowych oczyszczalni ścieków, pozwolenia wodno prawne oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia.

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza zmianę miejsca realizacji operacji (inwestycji) w przypadku, gdy któryś z mieszkańców zrezygnuje. Nie dopuszcza się zmiany wielkości (RLM) oczyszczalni. Zamawiający w przypadku rezygnacji zobowiązuje się do znalezienia nowej lokalizacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

  - Wymagania dotyczące wykonawstwa

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ (dalej program), sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Należy stosować się do wytycznych wykonania robót określonych przez producentów zastosowanych materiałów budowlanych. Zakazuje się stosowania materiałów nieznanego pochodzenia.

- Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, zmianę użytych w programie materiałów budowlanych na inne, dopuszczone do stosowania w budownictwie pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych.

- W przypadku wskazania w SIWZ pochodzenia (marki/ znaku towarowego/ producenta/ dostawcy) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacji i systemów, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.

- Po zakończeniu robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym prowadzone były roboty budowlane.

- W przypadkach, w których Zamawiający w programie określił wymagania dotyczące atestów Zamawiający akceptuje odpowiednie środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w art. 30b ust. 1 i 3 PZP, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadkach gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w art. 30b ust. 1 i 3 PZP, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

  - Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znani na etapie składania oferty. Ww. informacje należy określić w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca składa wykaz zawierający nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o ile są już znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w powyższym wykazie w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w ust 7.1. pkt a, SIWZ, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą będzie wymagało wypełnienia obowiązków określonych w art. 143b PZP oraz w art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń albo sprzeciwu, a także terminy na zgłoszenie zastrzeżeń albo sprzeciwu  określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do  SIWZ.

- W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1740). Obowiązek ten nie dotyczy osoby pełniącej funkcję kierownika robót oraz innych osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w wymagań, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).

  - Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie kierowania robotami budowlanymi wraz z ważnym członkostwem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów.

  - Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, tj.: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity:  Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zmianami), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 155).

  - Podstawę do sporządzenia oferty cenowej stanowi opis przedmiotu zamówienia: Program funkcjonalno-użytkowy. W celu sporządzenia oferty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji terenu robót. Wszystkie dokumenty opisujące Przedmiot zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, Strony będą traktować jako wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności Strony nie mogą z powołaniem się na tą okoliczność ograniczyć zakresu zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.

  - W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca wykona je z zachowaniem tych samych norm, standardów i parametrów, jak zamówienie podstawowe, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

  - Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego, z  zastrzeżeniem, że w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wydłużenia okresu rękojmi za wady o max 24 miesiące – okres rękojmi na wykonane roboty wynosi 84 miesiące. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Rękojmia za wady jest równocześnie kryterium oceny ofert.

  - Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres, na jaki zostanie zawarta Umowa posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z  przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł, na warunkach określonych w  § 3 ust. 9 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2021 roku.

Przez termin zakończenia robót budowlanych rozumie się termin zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru robót wraz z wymaganą dokumentacją. Integralną częścią protokołu odbioru prac stanowić będą: protokoły robót zanikowych, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów z potwierdzeniem zgodności, protokoły badań i sprawdzeń, wypełniony dziennik budowy wraz z  pisemnym potwierdzeniem kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacja techniczna powykonawcza, dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

6.1. 	W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2, pkt 8 PZP. Na podstawie:

1)	art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Tekst jedn.:Dz.U. z 2020 r., poz. 814 ze zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe ( Tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1228);

2)	art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3)    art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

6.2. 	W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:

1)	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2) 	sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 100.000,00 zł.

3)	zdolności technicznej lub zawodowej.

a) 	Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 50.000,00zł brutto dla każdej z robót i załączył dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zaś informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  i prawidłowo ukończone.

b) 	W zakresie potencjału technicznego  Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

c)	Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich  UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane  oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 220).

Osoba, o której mowa powyżej musi być wpisana na listę członków Izby Branżowej i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej, co daje jaj prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do okazania tych dokumentów Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

6.3. 	Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w Oświadczeniach zawartych w załącznikach nr 5 i 6 – składanych wraz z ofertą, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7.

6.4. 	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.5.	Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

7.1.	W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

- oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Dokument ten Wykonawca składa wraz z ofertą;

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ);

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ);

- oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ);

- oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. SIWZ– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Dokument ten Wykonawca składa wraz z ofertą;

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz  informacji  o podstawie dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. (b – h) i (j- l), z zastrzeżeniem pkt 7.19. SIWZ,  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. . (b – h) i (j - l)  powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.

7.2.	W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

7.3.	Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2. pkt 3 ppkt a); c)) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 6.2. pkt 2) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca w celu wykazania wobec tych podmiotów braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim się powołuje na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, będzie zobowiązany do:

- zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w pkt 7.1 lit. a, na  załączniku nr 6 do SIWZ  – składnego wraz z ofertą,

- zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w pkt 7.1 lit. i, na Załączniku nr 5 do SIWZ – składnego wraz z ofertą,

- przedstawienia dokumentów potwierdzających dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego – Wykonawca może wykorzystać przykładowy wzór zobowiązania stanowiący  załącznik nr 8 do SIWZ – składanych wraz z ofertą,

- przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1. lit. (b – h). Przedmiotowe dokumenty Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.

7.4 	Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca,   w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt  7.1. lit. a). powyżej .

7.5. 	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1) 	o których mowa w pkt 7.1. lit. b), c) d),  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) 	o których mowa w pkt 7.1. lit. e) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP.

7.6. 	Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt. 7.5. pkt 1 lit. a) oraz w rozdziale 7 pkt 7.5. pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt. 7.5. pkt 1) lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.7. 	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.6. stosuje się odpowiednio.

7.8. 	 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.9.	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 7.1. lit. e), składa dokument, o którym mowa w pkt 7.5. ppkt 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich  dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.6. stosuje się odpowiednio.

7.10.   W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 7.9.,  złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.11. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych.

7.12. 	W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

a) 	w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b)	oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

c)	oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1. lit. a) oraz lit. i)  SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, stosownie do postanowień pkt 6.4. SIWZ. Dokumenty te Wykonawcy składają wraz z ofertą.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. (b – h) albo odpowiadające im dokumenty określone w pkt 7.5., 7.7. i 7.9. obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowe dokumenty Wykonawcy będą obowiązani złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.

- dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit (j – l) składa odpowiednio Wykonawca/ Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie  i na zasadach opisanych w pkt 6.2. i 6.4. zdanie pierwsze SIWZ;

- wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

- Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

7.13.	W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1. należy załączyć (1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub  potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

7.14.	Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oświadczenia, o których  mowa w pkt 7.1. lit. a) oraz lit. i) składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

7.15.   Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020- r. poz. 1282), zwanym dalej „rozporządzeniem” dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, należy złożyć w oryginale.

7.16.    Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ należy złożyć w formie analogicznej jak w pkt 7.15. SIWZ, tj. w oryginale.

7.17.   Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 7.15. SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

7.18.  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.  1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).

7.19.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

8.1. 	Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie merytorycznym jest Pani Anna Posłuszna natomiast w zakresie formalnym jest Pani Magdalena Oczkoś-Wojciechowska.

8.2. 	W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

8.3.	Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

8.4. 	Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.5. 	W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.

8.6. 	Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, e- mail: urzad@bojadla.pl

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1 	Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 85 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1. 	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.

  - W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ.

  - Oferta musi zawierać:

    - Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

    - Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ),

    - Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne oświadczenie potwierdzające o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, określone w pkt 6.1. SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ),

    - W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo.

    - Dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

    - W treści oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca składa oświadczenie informacyjne wynikające z rozporządzenia RODO.

11.7. 	Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana:

Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła OFERTA w postępowaniu na: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 20.11.2020 r. godz. 09:30 Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………

11.8. 	Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.

11.9. 	Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód winien znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego braku.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  - Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.

  - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.

  - Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.

  - Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”.

  - Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

  - Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty wycofane nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone Wykonawcy.

  - W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 20.11.2020 r. do godziny 09:00 w Urzędzie Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, I piętro, pok. 8 - sekretariat.

  - Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2020 r. o godzinie 09:30 w Urzędzie Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, sala Urzędu Stanu Cywilnego – parter.

12.3. 	Otwarcie ofert jest jawne.

12.4. 	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.5.	Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.

12.6. 	Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie.

12.7. 	Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

13.1. 	Przyjętą przez zamawiającego formą wynagrodzenia wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) łączną cenę za całość robót niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

13.1.1 W formularzu ofertowym należy określić:

- godzinową stawkę robocizny kosztorysowej uśrednioną dla wszystkich rodzajów robót

- wskaźnik narzutów kosztów pośrednich (od R+S)

- wskaźnik narzutów kosztów zakupów (od M)

- wskaźnik narzutu zysku (od R+S+Kp).

13.2. 	W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ, Programie funkcjonalno-użytkowym oraz wszelkie koszty, a w szczególności  jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, udzielonej gwarancji/rękojmi przez cały okres ich obowiązywania.

13.3. 	Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo i słownie z podatkiem od towarów i usług VAT (brutto) z wyszczególnieniem kwoty i stawki VAT oraz kwoty netto (bez VAT). W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

13.4. 	Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.

13.5. 	Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

13.6. 	Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  Brak wskazania w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

14. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT.

  - Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)	Cena – 60 %,

2)	Długość okresu rękojmi za wady – 40 %,

14.2.	Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

1)	W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn

C = ------------ x100 pkt x 60 %

Co

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych

Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

2)	W ramach kryterium „Długość okresu rękojmi za wady” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wydłużenia okresu rękojmi za wady o max 24 miesiące – na wykonany przedmiot umowy, według poniższego harmonogramu:

0 pkt – jeżeli Wykonawca zaoferuje termin udzielonej rękojmi za wady wynoszący 5 lat (tj. 60 miesięcy)

20 pkt – jeżeli Wykonawca zaoferuje termin udzielonej rękojmi za wady wynoszący 6 lat (tj. 72 miesiące)

40 pkt – jeżeli Wykonawca zaoferuje termin udzielonej rękojmi za wady wynoszący 7 lat (tj. 84 miesięcy)

Okres rękojmi za wady należy podawać w pełnych miesiącach.

W sytuacji gdy Wykonawca nie wpisze okresu rękojmi na przedmiot zamówienia w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,  Zamawiający uzna że będzie to minimalny okres rękojmi za wady 60 miesięcy, natomiast w przypadku wskazania okresu rękojmi dłuższego niż 84 miesiące Zamawiający uzna, że rękojmi udzielono na 84 miesiące.

14.3.	Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

14.4.	Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1. 	Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

1)	wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;

2) 	przedłożyć Zamawiającemu:

a) 	umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  (konsorcjum) – w przypadku oferty złożonej przez tych Wykonawców;

b)	dokumenty potwierdzające posiadanie: uprawnień budowlanych, przynależności do Izby Branżowej i ubezpieczenia, o których mowa  w pkt 6.2 pkt 3 lit. c) niniejszej SIWZ;

c)	oryginał polisy lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 3 ust. 9 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie.

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.2. 	Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE.

16.1. 	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

16.2. 	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. 	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

16.4. 	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5.	W niniejszym postępowaniu (Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8) odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)  określenia warunków udziału w postępowaniu;

2)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)   odrzucenia ofert odwołującego;

4)  opisu przedmiotu zamówienia;

5)  wyboru najkorzystniejszej oferty.

16.6.   Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz  wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie  odwołania

16.7. 	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

16.8. 	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.9.   Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI PZP.

16.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

16.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1. 	Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

17.2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % całkowitej ceny podanej w ofercie.

17.3. 	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

17.4.	Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w pieniądzu to Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWEJ SOLI nr rachunku 10 9674 0006 0000 0030 3390 0003. Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę uznania rachunku Zamawiającego.

17.5.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

18. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH.

19. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

21. KLAUZULA INFORMACYJNA.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bojadła z siedzibą w Urzędzie Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła

- inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Bojadła  jest dostępny pod adresem email: iod@bojadla.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” znak OR.271.1.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO w Gminie Bojadła dostępna jest pod adresem  ( http://bip.bojadla.pl/system/obj/2914_informacje_RODO_urzad_gminy.pdf

22. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 – Wykaz robót budowlanych;

- Załącznik nr 3 – Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia;

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a PZP, dotyczące             przesłanek wykluczenia z postępowania;

- Załącznik  nr 6 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- Załącznik nr 7 – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 oraz ust. 5 pkt 8 PZP;

- Załącznik nr 8  – Niewiążący wzór zobowiązania oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych  zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;

- Załącznik nr 9 – Wzór umowy;

- Załącznik nr 10 – Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | OR.271.1.2020 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Bojadła

ul. Sulechowska 35

66-130 Bojadła

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” składamy niniejszym ofertę:

- Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia tj. za zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie 8 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oferujemy następujące wynagrodzenie łączne:

Cena netto ............................................................................... PLN

(słownie: .............................................................................................. PLN),

plus należny podatek VAT....... % w wysokości ................... PLN,

(słownie: ......................................................................... PLN ),

co czyni łącznie cenę brutto ............................................................................... PLN

(słownie: ......................................................................... PLN)

  - Wartość łączna oferty została ustalona w oparciu o ceny jednostkowe poszczególnych przydomowych oczyszczalni ścieków:

| LP | Rodzaj i miejsce instalacji | Ilość Szt. | Prace projektowe | Roboty budowlane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość zł netto | Wartość podatek VAT | Wartość zł brutto | Wartość zł netto | Wartość podatek VAT | Wartość zł brutto |
| 1 | Siadcza dz. nr 82, 84 – drenażowa GRAW 4x15m, 6 osób | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Susłów dz. nr 212/1 – drenażowa 13x14m, 4 osoby | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Susłów dz. nr 218/1 – drenażowa 4x15m, 6 osób | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bełcze dz. nr 212/2 – roślinna ze stawem, 4 osoby | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kartno dz. nr 163 – drenażowa 3x14m, 4 osoby | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pyrnik dz. nr 30 – drenażowa GRAW 4x15m, 6 osób | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pyrnik dz. nr 32 – drenażowa 3x14m, 4 osoby | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Młynkowo dz. nr 305, 304/1, 302 – roślinna 2x10m, 8 osób | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | 8 |  |  |  |  |  |  |

1.2      Wartość robót została ustalona w oparciu o:

- godzinową stawkę robocizny kosztorysowej uśrednioną dla wszystkich rodzajów robót - ………zł;

- wskaźnik narzutów kosztów pośrednich (od R+S) - …..… %

- wskaźnik narzutów kosztów zakupów (od M) - ………. %

- wskaźnik narzutu zysku (od R+S+Kp) - …….…. %

2.	Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Rodzaj towaru lub usługi których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: …………………………………………………………………………………………

Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: …………………………… PLN.

3 	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym także z programem funkcjonalno-użytkowym, wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. 	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. 	Następujące części zamówienia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom:

| Podwykonawca (firma lub nazwa – o ile są już znane) | Część zamówienia (zakres rzeczowy) | Wartość (brutto w PLN) lub procentowa część zamówienia |
| --- | --- | --- |

6. 	Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

| lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | Do |
| 1 |  |  |  |

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

7.	Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ……………………………………………………………………………………	
e-mail: ………………………………………………………………………………………….

8.	Okres rękojmi za wady wynosi: …………. miesięcy.

Okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy.

11. 	Wadium wpłacone w gotówce należy zwrócić na rachunek nr ……………………………………………………………………………………………………

12. 	Wykonawca informuje, że należy do sektora  mikro/małych/ średnich przedsiębiorstw* (informacja wymagana wyłącznie do celów statystycznych).

13.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

14.	Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ……………………………………………….

2. ……………………………………………….

3. ……………………………………………….

.. ………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.	                              ………………….…………………………

(podpis)

* - niepotrzebne skreślić

**- w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik nr 2 do SIWZ

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | OR.271.1.2020 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Bojadła

ul. Sulechowska 35

66-130 Bojadła

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………..

działając w imieniu ……..……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję wykonał następujące roboty budowlane:

| Przedmiot wykonanych robót budowlanych (minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 50.000,00zł brutto dla każdej z robót) | Wartość brutto wykonanych robót budowlanych [z określeniem waluty] * | Daty wykonania robót budowlanych (data rozpoczęcia – data zakończenia) | Miejsce wykonania robót budowlanych | Podmioty, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Uwaga: w przypadku zadań złożonych, obejmujących różne rodzaje robót, w kolumnie – wartość brutto wykonanych robót  – należy wydzielić wartość robót, wymaganych przez Zamawiającego celem oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Do niniejszego wykazu należy  załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                	   …………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | OR.271.1.2020 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Bojadła

ul. Sulechowska 35

66-130 Bojadła

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

WYKAZ OSÓB

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………..

działając w imieniu ……..……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję dysponuje następującymi osobami:

| Imię i Nazwisko | Posiadane uprawnienia budowlane (nr uprawnień, rodzaj, podstawa prawna oraz data ich wydania) | Zakres wykonywanych czynność – funkcja w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…… r.                                             ……………..………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | OR.271.1.2020 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Bojadła

ul. Sulechowska 35

66-130 Bojadła

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE 
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………..

działając w imieniu ……..……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej*.

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję należy do grupy kapitałowej w skład której wchodzą*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                                …………………………………………

(podpis)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | OR.271.1.2020 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Bojadła

ul. Sulechowska 35

66-130 Bojadła

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1-2, pkt 8 PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                  …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1-2, 8 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                                       …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                               …………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                              …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | OR.271.1.2020 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Bojadła

ul. Sulechowska 35

66-130 Bojadła

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 6.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                     …………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 6.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                  …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                               …………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 7 do SIWZ

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | OR.271.1.2020 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Bojadła

ul. Sulechowska 35

66-130 Bojadła

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE 
W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 PKT 15 i 22 ORAZ UST. 5 PKT 8 PZP

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………..

działając w imieniu ……..……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że:

-	w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

-	w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

-	Wykonawca, którego reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                   …………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 8 do SIWZ

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | OR.271.1..2020 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Bojadła

ul. Sulechowska 35

66-130 Bojadła

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY 
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu ………………………………………………………………………………….. z siedzibą w ……………………………………………….. oświadczam, że  ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udostępnić wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,tj. …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………………………………………………………………………………

(dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:

-	……………………………………………………………………………….,

-	……………………………………………………………………………….,

-	……………………………………………………………………………….,

-	……………………………………………………………………………….,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

Z Wykonawcą łączyć nas będzie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 9 do SIWZ

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | OR.271.1.2020 |
| --- | --- |

Umowa nr ………………..

zawarta w …………………………………… dnia ……………………. pomiędzy:

Gminą Bojadła ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła reprezentowaną przez ……………………………………………………………………..,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy …………………………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………….  z siedzibą:

ul. …………………………………, …. - ……. ………………………………………………………

NIP ……………………………….., REGON ………………………………………………….

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego („Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz.  1843 ze zm. – „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót budowlanych pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w szczególności przedmiotem zamówienia są roboty projektowo - budowlane polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu 8 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Teren przedsięwzięcia obejmuje obręby:

- Siadcza dz. nr 82, 84 – drenażowa GRAW 4x15m, 6 osób;

- Susłów dz. nr 212/1 – drenażowa 13x14m, 4 osoby;

- Susłów dz. nr 218/1 – drenażowa 4x15m, 6 osób;

- Bełcze dz. nr 212/2 – roślinna ze stawem, 4 osoby;

- Kartno dz. nr 163 – drenażowa 3x14m, 4 osoby;

- Pyrnik dz. nr 30 – drenażowa GRAW 4x15m, 6 osób;

- Pyrnik dz. nr 32 – drenażowa 3x14m, 4 osoby;

- Młynkowo dz. nr 305, 304/1, 302 – roślinna 2x10m, 8 osób;

na terenie Gminy Bojadła.

Zakres robót obejmuje budowę roślinnych oraz drenażowych oczyszczalni ścieków,                                 z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać w Starostwie Powiatowym skuteczne zgłoszenie robót przydomowych oczyszczalni ścieków, pozwolenia wodno prawne oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.

- Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy, sposób realizacji oraz warunki wykonania Przedmiotu umowy określa niniejsza Umowa oraz:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami tj. Programem funkcjonalno-użytkowym,

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

stanowiące integralną część niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że prace objęte niniejszą umową należą do zakresu jego działalności i zawodowo trudni się wykonywaniem takich prac, oraz że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami do wykonania niniejszej umowy oraz, że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego Przedmiot Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać Przedmiot Umowy i zapłacić wynagrodzenie, na zasadach określonych w Umowie.

- W przypadku wystąpienia konieczności robót dodatkowych lub zamiennych, których zakresu nie ujęto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zleci ich wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Roboty dodatkowe lub zamienne zostaną wykonane z zachowaniem tych samych norm, standardów i parametrów, jak zamówienie podstawowe.

- Na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Wszystkie dokumenty opisujące Przedmiot umowy, wskazane w dokumentacji projektowej, Strony będą traktować jako wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności Strony nie mogą z powołaniem się na tą okoliczność ograniczyć zakresu zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.

- Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno-użytkowym, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.

- Protokół konieczności jest sporządzany przez Wykonawcę kierownika robót, akceptowany przez zamawiającego i podpisany przez: kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcę.

- Roboty dodatkowe lub roboty zamienne zostaną wycenione według następujących zasad:

- jeżeli roboty nie odpowiadają pozycjom kosztorysu ofertowego, wówczas wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

- wg wskaźników kalkulacyjnych i cen materiałów jak w ofercie, a w przypadku ich braku, ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów „Sekocenbud” (jako średnie) za okres ich wykonania.

- W przypadku robot, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, rozliczenia, o których mowa w ustępie 10, nastąpią według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu poprzez Nadzór Inwestorski będzie skalkulowana niezgodnie  postanowieniami ustępu 10 i 11, Zamawiający wprowadzi korektę ceny w oparciu o własne wyliczenia.

§ 2

Zakres Fazy Projektowej

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową przydomowych oczyszczalni ścieków, o których mowa w 1 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dobór materiałów budowlanych 
i technologii oraz standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych.

- Wykonawca nie jest uprawniony do zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru dokumentacji projektowej przed uzyskaniem akceptacji Zamawiającego w zakresie o którym mowa w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest wymagać i wyegzekwować od projektanta, który wykona na rzecz Wykonawcy usługę projektową sprawowanie nadzorów autorskich w trakcie realizacji inwestycji. Nadzór autorski będzie wykonywany w wymiarze minimum 2 pobytów  udokumentowanych wpisami do dziennika budowy.

- Komplet dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1  (projekt) obejmuje:

- projekt budowlany opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z niezbędnymi mapami do celów projektowych, opiniami i uzgodnieniami - w ilości 2 egzemplarzy.

- wszelkie uzgodnienia wymagane do zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodno-prawnego.

- W zakresie wykonania projektu, Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz odnośnymi normami,

- wykonać projekt w języku polskim,

- przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów o których mowa w ust. 4,

- zaopatrzyć dokumentację objętą przedmiotem umowy w pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wydawana jest w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie,

- przygotować wniosek wraz z niezbędną dokumentacją oraz złożyć wymagane dokumenty w odpowiednich instytucjach, celem zgłoszenia robót  lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskania pozwolenia wodno-prawnego,

- W przypadku niekompletności dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 7 umowy.

- Strony zgodnie zastrzegają, że przedmiot umowy w części, o której mowa w § 2 ust. 1 będzie poddany procedurze odbioru.

- Odbiór dokumentacji projektowej rozpoczyna się od przedłożenia kompletu dokumentacji zgodnego z umową Zamawiającemu. Zamawiający uprawniony jest do dokonania niezwłocznej oceny w zakresie prawidłowości wykonania i kompletności przedstawionych dokumentów.

- Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 sporządzony zostanie protokół odbioru dokumentacji projektowej.

- Do przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca załącza wykaz dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. d) umowy.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji majątkowe prawa autorskie do Projektu, przechodzą na Zamawiającego, co następuje bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie używania;

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu;

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści — wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono — wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

e) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. d — publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością autorów Projektu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z przepisów ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za wady powstałe w wyniku błędnego opracowania dokumentacji projektowej, dotyczące zarówno rozwiązań projektowych jak i sporządzenia przedmiaru robót.

- Wykonawca oświadcza że ma zawartą umowę ubezpieczenia aktualną w całym okresie trwania umowy. Ubezpieczenie  obejmuje odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu jakiejkolwiek strat, w tym strat o których mowa w ust. 17, 18 i 19 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający  może żądać od Projektanta naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu istnienia wady przedmiotu umowy.

- Projektant ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwie wykonanej dokumentacji. Odpowiada również za wady budowy wynikłe ze zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazówek udzielonych podczas realizowania nadzoru autorskiego. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności podmiotu wykonującego budowę. Z tytułu odpowiedzialności za wady należy się Zamawiającemu pełne odszkodowanie.

- Projektant zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Projektanta.

§ 3

Terminy

- Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2021 r.

- Przez termin zakończenia robót budowlanych rozumie się termin zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru robót wraz z wymaganą dokumentacją. Integralną częścią protokołu odbioru prac stanowić będą: protokoły robót zanikowych, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów z potwierdzeniem zgodności, protokoły badań i sprawdzeń, wypełniony dziennik budowy wraz z  pisemnym potwierdzeniem kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacja techniczna powykonawcza, dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 143b PZP oraz w art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy siłami własnymi oraz/lub przy pomocy podwykonawców w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że powierza do wykonania przez podwykonawców następujące części zamówienia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, normami, zasadami wiedzy technicznej i  budowlanej, a także na warunkach ustalonych w SIWZ i w Umowie,

- wykonania Przedmiotu Umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry posiadającej wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonywania robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy,

- odpowiedniego oznakowania, zabezpieczenia i przygotowania terenu budowy,

- zapewnienia na czas trwania robót kierownictwa robót, przez co Zamawiający rozumie obecność kierownika robót na placu budowy przez cały okres prowadzenia robót budowlanych,

- utrzymania terenu budowy w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci,

- przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- przestrzegania  zasad ochrony środowiska,

- zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),

- wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem,

- wykonania robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających,

- Informowana Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o  problemach lub okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom  organu nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wszystkie materiały, urządzenia i narzędzia niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy zapewnia i dostarcza Wykonawca, na swój koszt i ryzyko.

- Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały budowlane, które zapewnia Wykonawca, wykorzystane w celu realizacji Przedmiotu Umowy, muszą być nowe,  dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodne z obowiązującymi normami i przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz muszą spełniać wymagania określone w SIWZ.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy. W razie uchybienia temu obowiązkowi, Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do uporządkowania terenu budowy, może zlecić te prace podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze) oraz dokonać potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej  przedmiotem zamówienia, ważną przez cały okres realizacji zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000 zł.

- W przypadku nie zakończenia robót w wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia czasu obowiązywania polisy na dalszy okres uzgodniony z Zamawiającym - dokument potwierdzający ciągłość ubezpieczenia należy niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełniania wymaganej sumy ubezpieczeniowej, w przypadku jej pomniejszenia na skutek realizacji innych roszczeń oraz poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w § 4 pkt 9.1) i 9.2) Zamawiający wedle swojego wyboru może:

  - odstąpić od niniejszej Umowy;

  - ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 5

Personel Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami  objętymi Umową, tak długo, jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane i SIWZ. Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taka zmianę wyłącznie, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami  SIWZ.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ustępie 2, nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby, niż wskazanej w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę  osób wykonujących  roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej - „Obowiązek Zatrudnienia”.

- W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP określił w SIWZ wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)  - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych przez Podwykonawców.

- W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację o liczbie osób skierowanych do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zamówienia, z ramienia Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszych Podwykonawców.

- Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w ustępie 7 nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę tej listy do wiadomości Zamawiającego).

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionych wymogów  i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- żądania niżej wymienionych dokumentów, w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w ust. 6 :

- jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; 	
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

- jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest podwykonawca - oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy;	 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podwykonawcy.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony.

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń dokonane w stosunku do osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. 	
Dokument ten powinien być zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,

- 	W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt a- e powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- Na każde żądanie Zamawiającego, w trakcie wykonywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 4. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

- W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest:

- wyznaczać termin odbioru zgodnie z postanowieniami Umowy,

- przystąpić do odbioru w wyznaczonym terminie,

- zapewnić nadzór inwestorski,

- zapłacić wynagrodzenie w wysokości i w terminie określonym Umową.

§ 7

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, określone w sposób, o którym mowa  w ustępie 1, wynosi netto ……… zł (słownie złotych………) plus podatek VAT w wysokości ……………… zł (słownie złotych………………….), co łącznie stanowi kwotę brutto ……… zł (słownie złotych…………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu umowy, wynikające z programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji przetargowej, jak również inne koszty, a w szczególności: koszty prac projektowych, robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, zasilania energetycznego w czasie budowy, utrzymania zaplecza budowy, oznakowania robót, obsługę geodezyjną wraz z pomiarem powykonawczym oraz po zakończeniu zadania koszt przywrócenia terenu do porządku, koszt składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów, śmieci, koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wynikających z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy, koszt ubezpieczenia, a także wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy, ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją  przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 2, nie podlega indeksacji z tytułu inflacji.

- Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, po wykonaniu przedmiotu Umowy.

- Wartość robót ustalona została w oparciu o:

- stawkę robocizny kosztorysowej – ………. zł

- narzut kosztów pośrednich - ….. %

- narzut kosztów zakupów - ……..%

- narzut kosztów zysku - …… %.

- Podstawą do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony.

- Wykonawca dołącza do faktury kopię protokołu odbioru końcowego podpisanego przez obie strony oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 8 i 9.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku………………. nr …………………….. w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zmiana numeru konta stanowi zmianę umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu.

- W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w dniu podpisania Umowy wskażą oni członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.

- Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), wynagrodzenie określone w ust. 2 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość tych robót, wyliczoną na podstawie kosztorysu rozliczeniowego w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 6 i ofertę wykonawcy, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez zamawiającego.

§ 8

Podwykonawstwo robót budowlanych

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania  projekt umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest również dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej w przedstawionym projekcie, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane powinna zawierać:

  - oznaczenie podwykonawcy (imię nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, oznaczenie rejestru lub ewidencji, do której jest wpisany, dane rejestrowe, oznaczenie osób upoważnionych do reprezentacji podwykonawcy),

  - realizowany przez podwykonawcę zakres robót budowlanych, oznaczony za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy,

  - określenie wysokości oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczałtowe, kosztorysowe) należnego podwykonawcy, oraz wskazanie rachunku bankowego na jaki będzie przekazywane wynagrodzenie z tego tytułu,

  - zobowiązanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczeń wyłącznie przelewem bankowym,

  - zakaz zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,

  - obowiązek zapłaty przez podwykonawcę kary umownej w przypadku naruszenia zakazu o którym mowa w pkt 5,

  - zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy faktury stwierdzającej wysokość tego wynagrodzenia; termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, stwierdzającej wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane przy pomocy podwykonawcy,

  - obowiązek poinformowania podwykonawcy o terminie odbioru końcowego robót wykonanych przy udziale podwykonawcy oraz umożliwienie podwykonawcy uczestnictwa w czynności odbioru,

  - obowiązki Wykonawcy w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminie określonym w ust. 2 pkt 7:

    - zobowiązanie Wykonawcy  do złożenia Zamawiającemu polecenia przekazu na rzecz podwykonawcy (w rozumieniu art. 9211 Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub

    - zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia z podwykonawcą umowy przelewu wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, w części odpowiadającej wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

- Zamawiający składa w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 30 dni od otrzymania projektu umowy w przypadku gdy:

  - projekt nie spełnia wymagań określonych w ust. 2.,

  - wysokość wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia za daną część robót przewidzianego w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub łączna suma wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich podwykonawców przekracza wysokość wynagrodzenia za zakres robót przeznaczonych do pod wykonania określony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie określonym w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zawartej z podwykonawcą, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający zgłasza w formie  pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w ust. 2. oraz w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2, w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń do projektu ani sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oznacza akceptację danego podwykonawcy oraz możliwość dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty.

- Postanowienia ust. 1- 7 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców zamówienia na roboty budowalne oraz do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych.

- Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

§ 9

Podwykonawstwo dostaw lub usług

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000,00 zł.

- Przedłożona Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powinna przewidywać termin płatności wynagrodzenia za wykonane usługi lub dostawy nie dłuższy niż 30 dni od doręczenia wykonawcy faktury. Jeżeli umowa nie spełnia tego warunku, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, pod rygorem obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g Umowy.

- Przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, o której mowa w ust. 1 z zachowaniem 7 dniowego terminu umożliwia Zamawiającemu dokonanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy dostaw lub usług w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty.

- Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Postanowienia ust. 1-4 mają zastosowanie odpowiednio do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

§ 10

Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie określonym w Umowie - w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwia Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag odnośnie zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od doręczenia wykonawcy stosownej informacji. Zamawiający podejmuje decyzję w przedmiocie dokonania bezpośredniej zapłaty, po wszechstronnym rozważeniu stanowiska przedstawionego przez podwykonawcę i Wykonawcę.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11

Odbiory

## Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy,

  - odbiory gwarancyjne.

- Zamawiający przystępuje do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych (tj. przypadających od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę, a w przypadku odbiorów wymagających powołania komisji z udziałem osób trzecich, w terminie 5 dni roboczych.

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

Po zakończeniu całości robót określonych w Umowie kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę zgłasza zakończenie robót w dzienniku budowy; Wykonawca przesyła zgłoszenie Zamawiającemu oraz przekazuje jednocześnie kompletny operat kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny zawiera: projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem projektanta, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy (oryginał i kopię), deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i inne atesty jakościowe wbudowanych materiałów, protokoły prób, badań i sprawdzeń, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami lub równoważnymi państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Zamawiający, po stwierdzeniu zakończenia robót objętych Umową i sprawdzeniu kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego zawiadamia Wykonawcę o wyznaczonej dacie odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wady nadają się do usunięcia:

a) może odmówić odbioru i  wyznaczyć termin na ich usunięcie pod rygorem powierzenia po upływie tego terminu usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze),

b) 	może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne,

2)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a)  ale umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy bez wad, bez względu na koszty.

6. 	Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są w celu odbioru robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji. Termin odbioru wyznacza Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru.

7. 	Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i usterek.

8. 	Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury jest obustronnie podpisany protokół końcowego odbioru.

§ 12

Rękojmia i gwarancja

1.	Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

2.	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres ………. i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy na wykonany przedmiot umowy (materiały i urządzenia oraz robociznę) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego przeprowadzonego w trybie przewidzianym w § 11.

3.	W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie  do 14  dni licząc od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli usunięcie wad i usterek wymaga dłuższego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza dłuższy termin usuwania wad i usterek. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający będzie dokonywał w listownie, faksem lub e-mailem w ciągu 7 dni od ich ujawnienia, zaś w przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu użytkowania obiektu - niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takich wadach.

4.	Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub wady w terminie wynikającym z niniejszej umowy lub uzgodnionym przez strony,  Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy ( bez upoważnienia Sądu). Koszty usuwania wad i usterek Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoić się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.    Do rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przy czym Wykonawca nie może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad w przypadkach w ustawie wskazanych niezależnie od wysokości kosztów wymiany.

6.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca udzielonego niniejszą kartą okresu gwarancyjnego, pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału.

- W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie do 7 dni o:

a)	zmianie adresu lub firmy;

b)	zmianie osób reprezentujących strony;

c)	ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

d)	ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy również po okresie gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości.

- W przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już trzykrotnie naprawiana Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas niezbędny na usunięcie wad, w zakresie części Przedmiotu Umowy, w której wystąpiła wada lub usterka.

- Zamawiający traci prawa wynikające z niniejszej gwarancji, jeżeli bez zgody Wykonawcy dokona demontażu lub przeróbek obiektów lub urządzeń.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:

a)	niewłaściwą eksploatacją obiektów lub urządzenia, niezgodną z instrukcją użytkowania,

b)	działaniem siły wyższej,

c)	awarią systemu zasilania (przepięcia).

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień wynikających z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

- Pozostałe warunki, które nie zostały unormowane w niniejszej gwarancji, określa Kodeks Cywilny.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. 	Na zabezpieczenie roszczeń służących na podstawie niniejszej Umowy Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

2. 	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

..................... PLN, (słownie złotych: ), tj. 5 % ceny (brutto) podanej w ofercie, w formie ………………………………………..

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2)	30% wartości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

4. 	Za dzień wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane będzie uważany dzień odbioru końcowego przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy.

5.   Jeżeli w toku realizacji umowy termin zakończenia przedmiotu umowy określony w § 3 ulegnie wydłużeniu, Wykonawca mający zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, zobowiązany jest dostosować termin obowiązywania wniesionego zabezpieczenia w terminie 7 dni bez wzywania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1.1a.

§ 14

Kary umowne

1. 	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	 z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 Umowy, w wysokości  0,1 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 3 Umowy jednak nie więcej niż 20% wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy,

b)	z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)	z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  w wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy,

d) 	z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy w wysokości 1000,00 zł, za każdy przypadek,

e) 	z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000,00zł, za każdy przypadek,

f) 	z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 1500,00zł , za każdy przypadek,

g)	 z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w zakresie terminu zapłaty, gdy zamawiający poinformował wykonawcę o niezgodności terminu zapłaty wskazanego w umowie o podwykonawstwo z terminem wskazanym § 8 ust. 2 Umowy i wezwał wykonawcę do doprowadzenia do zmiany terminu zapłaty – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy,  za każdy taki przypadek,

W przypadkach, o których mowa w lit. d), e), g), Wykonawca niezależnie od naliczonej kary umownej zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa zgodnie z zapisami § 8 i 9 bądź niezwłocznego usunięcia podwykonawców/ dalszych podwykonawców z placu budowy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

h) 	z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100zł, za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu płatności,

i) 	za wykonywanie za pomocą podwykonawców lub dalszych podwykonawców innych robót niż wskazane w umowie podwykonawczej, bez zgody Zamawiającego – w wysokości 1000,00zł za każdy przypadek,

j)   za każdy przypadek naruszenia „Obowiązku Zatrudnienia”, określonego w § 5 ust. 6,  Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł,

2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

2. 	W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, za rzeczywiście doznaną szkodę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. 	Zamawiający może dokonać potrącenia wierzytelności przysługujących mu z tytułu naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 15

Zmiana Umowy

1. 	Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Strony ustalają, iż zmiany do Umowy będą dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej w szczególności art. 144 ustawy Pzp.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia robót o czas trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, na przykład ulewne deszcze, wichury i usuwanie ich skutków, śnieżyce, silne mrozy, uniemożliwiające prowadzenie robót przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu przez właściwe organy administracji państwowej określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Programie funkcjonalno-użytkowym, a wynikających ze stwierdzonych Wad tego Programu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Programie funkcjonalno-użytkowym zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy – Prawo Budowlane,

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Programie funkcjonalno-użytkowym, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Programie funkcjonalno-użytkowym, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3 oraz w przypadku zmiany stawki podatku VAT   w trakcie trwania umowy.

- Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie ust. 3. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 1 i § 6 umowy, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 8 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Przez Siłę wyższą strony rozumieją okoliczności, uniemożliwiające wykonanie zamówienia lub powodujące konieczność zmiany zakresu robót w  szczególności z powodu: działań i zamieszek wojennych, ataków terrorystycznych, klęsk żywiołowych spowodowanych przez burze, huragany, ekonomiczne skutki globalnego kryzysu finansowego i inne.

- Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnych zmian do Umowy i tym samym nie wymagają zawierania aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony, następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w tym zmiany osób nadzorujących umowę;

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

- Warunki wprowadzenia zmian:

1) inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego

2) uzasadnienie zmian

3) zgoda obu stron.

- Warunkiem zmiany terminu wykonania będzie zachowanie ciągłości bez zmiany wysokości; zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz polisy ubezpieczeniowej.

§ 16

Odstąpienie od umowy

1. 	Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, w art. 145 PZP oraz w art. 143c ust. 7 PZP przez cały okres obowiązywania Umowy przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących wypadkach:

1)	Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

2)	Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez 20 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

3)    w sytuacji określonej w § 13 ust. 1 pkt 1 po lit. g).

2. 	Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia, którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1.

3. 	W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:

1)	zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy;

2)	wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych i zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4. 	W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:

1)	dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót do dnia odstąpienia.

2)	przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5. 	Strony ustalają, że odstąpienie od umowy zarówno na podstawie postanowień Umowy jak również przepisów ustawowych będzie odnosiło skutek tylko i wyłącznie do wzajemnych świadczeń niezrealizowanych (tzw. skutek ex nunc).

§ 17

CESJA WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym wierzytelności przyszłych na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 k.c.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.

§ 18

KLAUZULA SALWATORYJNA

1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień  nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.

2. Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązane będą niezwłocznie przystąpić do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy. Do czasu zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do realizacji obowiązków przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznymi interesami Stron.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją  niniejszej Umowy jest …………………………………………. nr telefonu ……………………………… e-mail ……………………………………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy jest  …………………………… nr telefonu …………………. e-mail ……………………………

- Wykonawca powierza funkcję kierownika budowy …………., uprawnienia budowlane do …….nr ………

- Strony zobowiązane są informować się niezwłocznie o zmianie danych adresowych i rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja wysłana na ostatni znany adres Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

- Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta Wykonawcy

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiający:								       Wykonawca:

Załącznik nr 3 do umowy nr ………….. z dnia ……………….

Harmonogram rzeczowo – finansowy

| LP | Rodzaj i miejsce instalacji | Ilość Szt. | Prace projektowe | Roboty budowlane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość zł netto | Wartość zł brutto | Termin realizacji | Wartość zł netto | Wartość zł brutto | Termin realizacji |
| 1 | Siadcza dz. nr 82, 84 – drenażowa GRAW 4x15m, 6 osób | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Susłów dz. nr 212/1 – drenażowa 13x14m, 4 osoby | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Susłów dz. nr 218/1 – drenażowa 4x15m, 6 osób | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bełcze dz. nr 212/2 – roślinna ze stawem, 4 osoby | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kartno dz. nr 163 – drenażowa 3x14m, 4 osoby | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pyrnik dz. nr 30 – drenażowa GRAW 4x15m, 6 osób | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pyrnik dz. nr 32 – drenażowa 3x14m, 4 osoby | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Młynkowo dz. nr 305, 304/1, 302 – roślinna 2x10m, 8 osób | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | 8 |  |  | x |  |  | x |

Data sporządzenia: ………………………………

Zamawiający:						Wykonawca: